## Slide 1: 计算机网络 · 第 3 章 传输层
期末复习课件
1

## Slide 2: 3.1 传输层概述
传输层是指为两台主机中的应用进程提供端到端通信服务的层次。
端到端通信是指数据从发送方进程直接送到接收方进程，中间网络不拆开看。
本章重点：端口、UDP、TCP、拥塞控制。
计算机网络 · 第 3 章 传输层
2

## Slide 3: 3.2 端口与套接字
端口是指传输层用来标识应用进程的 16 位编号。
端口号范围是 0 ~ 65535。
套接字是指 IP 地址与端口号的组合。
注意区分：端口标识进程，IP 地址标识主机。
计算机网络 · 第 3 章 传输层
3

## Slide 4: 3.3 UDP 协议
UDP 是一种无连接的传输层协议。
UDP 的特点是开销小、时延低，但不保证可靠交付。
常见错误：把 UDP 当成可靠传输协议，这是典型易错点。
因此 UDP 适合实时音视频这类能容忍少量丢包的场景。
计算机网络 · 第 3 章 传输层
4

## Slide 5: 3.4 TCP 协议
TCP 是一种面向连接的、提供可靠交付的传输层协议。
TCP 通过序号、确认、重传三项机制实现可靠传输。
TCP 建立连接需要三次握手，释放连接需要四次挥手。
为什么 TCP 建立连接需要三次握手？
计算机网络 · 第 3 章 传输层
5

## Slide 6: 3.5 传输效率计算
吞吐量 = 窗口大小 / 往返时间 RTT
信道利用率 U = 吞吐量 / 带宽
结论：窗口越大吞吐量越高，但受网络拥塞限制。
计算机网络 · 第 3 章 传输层
6

## Slide 7: 3.6 拥塞控制
拥塞控制是指防止过多数据注入网络、导致网络性能下降的机制。
慢开始阶段，拥塞窗口从 1 开始按指数增长。
到达慢开始门限后进入拥塞避免，改为线性增长。
结论：因此拥塞控制是站在网络整体角度考虑问题。
计算机网络 · 第 3 章 传输层
7

## Slide 8: 3.7 易错点提醒
易错点：流量控制是端到端的，拥塞控制面向整个网络，两者不要混淆。
注意区分：流量控制靠接收窗口，拥塞控制靠拥塞窗口。
了解内容：TCP 选项字段的扩展用法属于选学，考试一般不考。
计算机网络 · 第 3 章 传输层
8

## Slide 9: 本章思考题
简述 TCP 与 UDP 的主要区别。
试述 TCP 三次握手的完整过程。
说明滑动窗口协议的作用与实现步骤。
计算机网络 · 第 3 章 传输层
9

## Slide 10: 本章小结
传输层的核心是端到端通信、端口寻址与可靠传输。
重点掌握：端到端通信、端口、UDP、TCP、拥塞控制。
计算机网络 · 第 3 章 传输层
10

## Slide 11: 谢谢观看
11